# 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕГО МЕСТА.

## 1.1. Классификация рабочего места.

Классификация рабочего места осуществляется:

- по  типу производства (единичное, серийное, массовое);

- по количеству работающих (индивидуальное, бригадное);

- по степени специализации (универсальное, специализированное, специальное);

- по числу обслуживаемых станков (одностаночное, многостаночное);

- по расположению (стационарное, передвижное);

- по степени механизации (ручная работа, механизированная, автоматизированная);

- по основной рабочей позе исполнителя трудового процесса (стоя, сидя, сидя-стоя).

## 1.2. Характеристика основного технологического оборудования.

Характеристика основного технологического оборудования может быть ограничена только теми данными, которые влияют на организацию и планировку рабочего места.

Пример характеристики технологического оборудования приведен в табл.1.

Таблица 1

| Тип станка | Токарно-винторезный |
| --- | --- |
| Марка станка | IК62 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: |  |
| над станиной | 400 |
| над суппортом | 220 |
| Расстояния между центрами, мм | 1400 |
| Наибольшее перемещение суппорта, мм |  |
| продольное | 1330 |
| поперечное | 250 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 3212 |
| ширина | 1166 |
| высота | 1324 |
| высота | 1324 |
| Операции, выполняемые на станке | Наружная обточка гладких, ступенчатых и фигурных деталей; сверление, расточка и развертка сквозных и глухих отверстий; обработка торцов, канавок, фасок; нарезание внутренней и наружной резьбы различных профилей |

# 2. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

## 2.1. Инструмент (основной технологический, вспомогательный и измерительный).

Данные об инструментах представляются в форме табл.2.

Приводимые инструменты должны обеспечивать все технологические операции, указанные в табл.1.

Пример перечня инструментов дан в табл.2.

## 2.2. Организационная и технологическая оснастка.

К организационной оснастке относятся предметы, обеспечивающие удобную рабочую позу работающего: укладку и хранение приспособлений, инструмента, заготовок деталей, вспомогательных материалов; уход за оборудованием и рабочим местом.

Требования к конструкции и габаритам оргоснастки зависят от характера выполняемых на рабочем месте работ, специализации рабочих мест, состава и количества инструментов и приспособлений, веса и ассортимента предметов труда.

Таблица 2

| Наименование инструмента | ГОСТ | Количество в работе, шт | Количество в запасе, шт | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режущий инструмент |  |  |  |  |
| Резцы проходные | 100043-62 | 4 | 1 | 5 |
| Резцы расточные | 100043-62 | 2 | 1 | 3 |
| Сверла с цилиндрическим хвостовиком | 4010-64 | Набор | - | Набор |
| Сверла с коническим хвостовиком | 10903-64 | Набор | - | Набор |
| Мерительный инструмент |  |  |  |  |
| Штангенциркуль | 116-63 | 1 | - | 1 |
| Вспомогательный инструмент |  |  |  |  |
| Втулки переходные | 3789-68 | 4 | - | 4 |

Конструкция и габариты организационной оснастки должны отвечать эргономическим требованиям и антропометрическим показателям работающего, а также обеспечивать экономичное использование производственной площади.

Конструкция инструментальных шкафов и тумбочек должна предусматривать достаточное количество выдвижных ящиков с отделениями и ложементами для раздельного хранения всех инструментов, приспособлений и предметов ухода за рабочим местом в один ряд, выдвижные ящики должны иметь фиксирующие устройства, не позволяющие ящикам выпадать из шкафов и тумбочек.

Высота стеллажей и столов для заготовок должна быть равной высоте зоны обработки деталей или быть выше ее, а высота стеллажей и столов для размещения готовой продукции - высоте зоны обработки деталей или ниже ее.

Производственная мебель должна обеспечивать возможность регулировки ее высоты в соответствии с высотой рабочей поверхности и ростом работающего. Стулья и кресла в своей конструкции должны учитывать "линию Аккерблома", конструкция стула должна обеспечивать возможность регулировки спинки к сиденью по высоте и углу наклона. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать легкое перемещение стула по зоне трудовой деятельности.

В курсовой работе нужно подобрать необходимое количество и ассортимент организационной оснастки и рабочей мебели.

Выбранная организационная оснастка должна быть представлена в виде эскизов с указанием всех необходимых размеров. На эскизах должна быть представлена планировка тумбочек, шкафов и столов, с подробным указанием того, что должно размещаться в каждом отделении и ящике, указан ГОСТ изделия или предприятие-изготовитель.

## 2.3. Средства малой механизации и подъемно-транспортные средства.

К средствам малой механизации и подъемно-транспортным средствам относятся рольганги, простейшие подъемные устройства, предназначенные для обеспечения подачи к рабочему месту и от него предметов труда.

Средства малой механизации должны обеспечивать удобство эксплуатации и экономию затрат труда, устранять излишние усилия рабочих.

Для передвижения предметов труда желательно, используя их силу тяжести, применять наклонные рольганги и т.д.

Подъемно-транспортные механизмы следует применять в случае подъема предметов труда и оснастки весом более 10 кг.

В курсовой работе необходимо подобрать необходимые средства малой механизации и подъемно-транспортные средства, указать тип этих средств, привести основные характеристики, описать их назначение.

# 3. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Пространственная организация рабочего места - это расположение оборудования, технологической и организационной оснастки, предметов труда и самого работающего на рабочем месте.

Планировка должна обеспечивать наиболее удобное взаимное расположение оборудования, оснастки, предметов труда и самого работающего, что должно привести к исключению из трудового процесса лишних движений, ведущих к быстрой утомляемости работающих и потерям рабочего времени.

По существующим нормам на каждого работающего должно приходиться не менее 4,5 м2 производственной площади.

Расположение оборудования и организационной оснастки должны обеспечивать свободный доступ к зонам обслуживания, удобное и безопасное передвижение людей.

Большое влияние на планировку оказывает рабочая поза исполнителя трудового процесса. Под рабочей позой понимают положение частей тела человека относительно орудий и предметов труда.

Наиболее распространенные рабочие позы - "сидя" и "стоя".

Выбор рабочей позы зависит в значительной степени от требуемых при работе физических усилий и от необходимой степени точности выполнения работ. Поза "сидя" применяется при работах, требующих усилий не более пяти килограммов и таких, где необходима повышенная точность выполнения работ.

Оптимальная рабочая зона при позе "сидя" - 600-1200 мм по высоте, 500 мм по глубине и 550 мм по фронту от центра сиденья. При позе "сидя" должно быть предусмотрено пространство для ног: высота - 600 мм, ширина - 500-600 мм, глубина - 450-550 мм.

Рабочая поза "стоя" применяется при работах, требующих большого количества движений с размахом более 1000 мм по фронту, 300 мм в глубину, 400 мм от поверхности рабочей зоны и усилия в 10-20 кг.

Рабочая поза "стоя" предусматривает наклон корпуса работающего вперед под углом, не превышающим 10-150.

Размеры оптимальной рабочей зоны в положении "стоя": по высоте 1000-1600 мм, по фронту 550 мм, по глубине - 350 мм. Рабочее место при работе в позе "стоя" должно быть оснащено сидением для отдыха работающего.

Высота закрепления предмета труда при его обработке должна составлять 60% от роста работающего, поэтому необходимо предусматривать на рабочих местах регулируемую по высоте подставку для ног.

Планировка должна обеспечивать экономию рабочих движений за счет рационального расположения всех материальных элементов рабочего места.

Все материальные элементы подразделяются на предметы постоянного и временного пользования и в зависимости от этого располагаются в зонах досягаемости.

Все, что работающий берет правой рукой, должно располагаться справа, а то, что левой рукой - слева, на расстоянии не более 560-750 мм.

Необходимо стремиться к тому, чтобы расположение всех материальных предметов на рабочем месте позволяло работающему брать их, не меняя основной рабочей позы или, если это не возможно, при минимуме движений.

Располагая материальные элементы на рабочем месте, необходимо учитывать зрительные возможности работающих. Желательно, чтобы они находились или в зоне угла мгновенного зрения (180), или в зоне угла эффективной видимости (300), или в максимально возможном приближении к этим зонам.

В курсовой работе необходимо представить схему расположения всех материальных элементов на рабочем месте, указать размеры, определяющие их взаимное расположение, и привести обоснование выбранного расположения.

На схеме должно быть обозначено основное положение работающего. Если работающий во время работы перемещается, то необходимо указать основные маршруты его движения.

На схеме должны быть обозначены зоны досягаемости в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также угол мгновенного зрения, угол эффективной видимости, углы зоны обзора.

Все материальные элементы на схеме должны быть пронумерованы и на поле схемы дана спецификация.

Схема должна выполняться в масштабе 1:10.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА.

# СПОСОБЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ СО СЛУЖБАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

## 4.1. Организация обслуживания рабочего места.

В курсовой работе необходимо указать функции, по которым осуществляется обслуживание, способы обслуживания и режимы их выполнения.

Данные об обслуживании необходимо свести в табл.3 и представить обоснование выбранных решений.

Таблица 3

| Виды обслуживания | Способы обслуживания | Режим |
| --- | --- | --- |
| рабочих мест | конвейер, транспортер, другие устройства | вспомога-тельными рабочими | самим рабочим | обслужива-ния |
| Доставка материалов, полуфабрикатов, заготовок |  |  |  |  |
| Доставка инструмента |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  |  |  |  |
| Транспортировка готовой продукции |  |  |  |  |
| Уборка отходов |  |  |  |  |
| Наладка оборудования |  |  |  |  |
| Смазка оборудования |  |  |  |  |
| Мелкий ремонт |  |  |  |  |

## 4.2. Средства связи.

Рабочее место должно быть оснащено средствами связи для быстрого взаимодействия со службами обслуживания и управления (мастер, наладчик, ремонтник и т.д.).

Связь может быть зрительной - подача сигналов, воспринимаемых зрением, и звуковой - подача звуковых сигналов посредством звонков, телефона, радиопередатчиков.

Средства связи должны отвечать следующим требованиям:

- время на передачу сигнала должно быть минимальным;

- сигнал должен передаваться непрерывно, пока он не будет принят;

- информация сигнала должна информировать о причине сигнала и местоположении отправителя сигнала.

В курсовой работе должна быть обоснованно выбрана система связи между рабочим местом, службами обслуживания и управления и дано описание системы связи.

# 5. УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

## 5.1. Освещение рабочего места.

В курсовой работе необходимо предложить средства обеспечения оптимальных осветительных условий на рабочем месте.

Конструкция и расположение средств освещения должны обеспечивать освещение поверхности, на которую направлен взгляд работающего; равномерно распределять яркость в окружающем пространстве; предохранять глаза работающего от слепящего воздействия света.

## 5.2. Эстетические условия труда.

В курсовой работе эстетические условия труда должны быть представлены в виде цветового оформления производственных помещений, технологического оборудования и оснастки.

Цвет является одним из средств улучшения окружающей человека производственной среды. Цвет используется, в некоторой степени, как противодействие отрицательному влиянию повышенной и пониженной температуры на человека, а также уменьшает уровень монотонности работы. Цвет также влияет на освещенность, способствует повышению работоспособности и производительности труда, обеспечивает контрастный фон для предметов труда, повышает безопасность труда. При выборе окраски необходимо выделить цветом органы управления станков.

Подвижные части станков, если они представляют опасность для работающего, должны окрашиваться в цвет, контрастный цвету корпуса станка, который является для них фоном.

Корпуса станков рекомендуется окрашивать в спокойные тона.

Цвет оргоснастки должен согласовываться с цветом технологического оборудования, т.е. оргоснастка может быть окрашена в тот же цвет, что и станки, но другой интенсивности.

Внутренние поверхности инструментальных шкафов и тумбочек следует окрашивать в светлые тона, чтобы легче было найти инструменты и приспособления.

В курсовой работе необходимо дать обоснованные рекомендации по окраске технологического оборудования, организационной оснастке и производственных помещений.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка не должна превышать 25-30 страниц рукописного текста.

Планировку рабочего места и эскизы оргоснастки разрешается представлять на миллиметровой бумаге.

В конце пояснительной записки необходимо привести перечень использованной литературы, а в тексте записки - ссылки на нее.

# ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Вудсон У., Кановер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов. М., "Мир", 1968.

- Левин И.Б., Мельник С.Л. Справочник экономиста-организатора труда. Минск, "Высшая школа", 1975.

- Методические указания по разработке типовых проектов организации рабочих мест массовых профессий рабочих, ИТР и служащих. М., НИИ труда, 1973.

- Смирнов С.Л. Справочное пособие по НОТ. М., "Экономика", 1973.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕГО МЕСТА.

1.1. Классификация рабочего места.

1.2. Характеристика основного технологического оборудования.

2. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

2.1. Инструмент (основной технологический, вспомогательный и измерительный).

2.2. Организационная и технологическая оснастка.

2.3. Средства малой механизации и подъемно-транспортные средства.

3. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА.

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ СО СЛУЖБАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Организация обслуживания рабочего места.

4.2. Средства связи.

5. УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

5.1. Освещение рабочего места.

5.2. Эстетические условия труда.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА