Московский Государственный Университет Путей Сообщения

(МИИТ)

Факультет «Экологическая безопасность»

# Кафедра «Инженерная экология»

## Курсовая работа

по дисциплине: «Промышленная экология»

на тему:

«РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ (ПДС) ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ»

Выполнил: студент гр. БЗС-411

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Факультет «Экологическая безопасность»

Кафедра «Инженерная экология»

Задание на курсовую работу

«Расчет предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами»

Студенту

Исходные данные:

Принимаются в соответствии с заданным номером варианта задания по методическим указаниям: Демьяненко А.Ф., Иванова И.К. «Расчет предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами». М.:тип. МИИТа. 2001г.

- Характеристика сточных вод

- Гидрологические и гидрохимические характеристики водного объекта

Требуется:

а) Произвести расчет и дать прогноз содержания загрязняющих веществ в расчетном (контрольном) створе.

б) Оценить качество речной воды в расчетном створе.

в) Рассчитать предельно-допустимый сброс (ПДС) загрязняющих веществ.

г) Определить необходимость дополнительной очистки по ингредиентам.

Задание выдано  21 февраля

Срок сдачи   1 апреля

Преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение……………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные термины и определения…………………………. | 5 |
| 2. | Общие сведения о предприятии……………………………. | 7 |
| 3. | Исходные данные для выполнения курсового проекта…… | 8 |
| 4. | Расчет ПДС веществ, сбрасываемых со сточными водами в водный объект, расположенный вне черты населенного пункта………………………………………………………… | 11 |
|  | Выводы и рекомендации……………………………………. | 24 |
|  | Используемая литература…………………………………… | 25 |

ВВЕДЕНИЕ

Технологические процессы на многих предприятиях железнодорожного транспорта (локомотивные и вагонное депо, вагоноремонтные, шпалопропиточные, щебеночные заводы, промывочно-пропарочные станции и т.п.) связаны со значительным потреблением чистой воды и сбросом загрязненных сточных вод. Последние содержат различные загрязняющие вещества, отрицательно влияющие на экологическое состояние водных объектов. Поэтому сточные воды предприятий железнодорожного транспорта перед сбросом их в водные объекты должны подвергаться такой степени очистки, чтобы не оказывать на них вредного воздействия.

Определение качественного состава, количественных характеристик загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, а также расходной характеристики сточных вод на таком уровне, при котором качество воды принимающего их водного объекта в местах водозабора или водопользования отвечает установленным нормативным требованиям соответствующего вида водопользования, представляет собой решение задачи установления предельно-допустимого сброса (ПДС).

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нормы качества воды - установление значений показателей состава и свойств воды по видам ее водопользования.

Состав воды  -  совокупность примесей в воде минеральных и органических веществ в ионном, молекулярном, комплексном, коллоидном и взвешенном состоянии, а также изотопный состав содержащихся в ней радионуклидов.

Предельно-допустимая концентрация вещества в воде – концентрация индивидуального вещества в воде, выше которого вода не пригодна для установленного вида водопользования. При концентрации вещества меньше или равной ПДК вода остается такой же безвредной, как и вода, в которой полностью отсутствует данное вещество.

Предельно-допустимые сброс веществ в водный объект (ПДС) – масса вещества в возвратной воде, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном створе или неухудшения сформировавшегося качества воды, если оно ниже нормативного.

Возвратная вода – вода, организованно возвращаемая с помощью сооружений и средств из хозяйственного звена круговорота воды в естественные звенья (океаническое, озерное, речное, литогенное). Обобщенное название отводимых в водный объект сточных, сбросных и дренажных вод.

Сточная вода – разновидность возвратной воды, включает хозяйственно-бытовую сточную воду населенных пунктов, дождевую (снеговую) сточную воду, стекающую с застроенных территорий, производственную сточную воду.

Лимитирующий признак вредности  (ЛПВ) – признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде.

Фоновая концентрация – концентрация вещества в воде, рассчитываемая применительно к данному источнику примесей в фоновом створе водного объекта при расчетных гидрологических условиях, учитывающая влияние всех источников примесей за исключением данного источника.

Фоновый створ – поперечное сечение потока, в котором определяется фоновая концентрация вещества в воде.

Загрязнение вод – процесс изменения состава и свойств воды в водном объекте в результате поступления в него загрязняющих веществ.

Контролируемые показатели – показатели состава и свойств воды, подлежащие контролю при проверке соблюдения установленных норм качества воды в водном объекте и на выпуске возвратных (сточных) вод.

Контрольный створ – поперечное сечение потока, в котором контролируется качество воды.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование предприятия: промывочно-пропарочная станция.

Юридический адрес: 156900, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.144

Пункт обмывки подвижного состава обеспечивает обмывку вагонов, подготовку их к перевозкам. Большинство производимых операций на предприятии связано с потреблением воды и образованием загрязнённых сточных вод.

Предприятие расположено вне черты населенного пункта. На востоке расположен лес смешанного типа. На юге находится река Г, в которую и осуществляется сброс сточных вод, образующихся на предприятии.

Ситуационная карта-схема размещения ПОПС  приведена на рис. 1.

3.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант №12

Данные о предприятии и характеристика стоков, поступающих в водный объект

Таблица 1

| № п/п | Исходные данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование предприятия | ПОПС |
| 2 | Месторасположение выпусков | Стреж |
| 3 | Количество выпусков соков в водный объект | 1 |
| 4 | Категория сточных вод | Пром. стоки |
| 5 | Фактический расход стоков q (м³/ч) | 1,4 |
| 6 | Показатели стоков по загрязняющим веществам, мг/л: |  |
| 6.1 | - взвешенные вещества | 80 |
| 6.2 | - (БПК) | 63 |
| 6.3 | - минерализация, в т.ч. | 900 |
| 6.3.1 | - хлориды | 95 |
| 6.3.2 | - сульфаты | 490 |
| 6.4 | - нефтепродукты | 18 |
| 6.5 | -фенолы | 2.0 |
| 6.6 6.6.1 6.6.2 | СПАВ: - алкилсульфаты - алкилсульфанаты | 10 3 |
| 6,7 | - Хром 3-х вал | 0,5 |
| 6.8 | - Хром 6-ти вал | 0.3 |
| 6.9 | - Никель | 0.23 |
| 6.10 | - Медь | 1 |
| 6.11 | - Цинк | 2 |
| 6.12 | -Железо (включая хлорное железо по Fe) | 5 |
| 6.13 | -Свинец | 3 |
| 6.14 | - Ртуть | 0,03 |
| 6.15 | - Нитриты | 3 |
| 6.16 | - Нитраты | 37 |
| 6.17 | Капролактам | 9,3 |
|  | Характеристика свойств сточных вод: |  |
| 7 | - Запахи, привкусы, баллы | 1 |
| 8 | - Плавающие примеси (вещества) | Отсутствуют |
| 9 | - Окраска | Не обнаруж. |
| 10 | -Температура, ºС | 65 |
| 11 | - Коли-индекс: |  |
|  | -возбудители заболеваний | Не обнаруж. |
| 12 | - Показатели рН |  |
| 13 | - Растворенный кислород, мг/л | 6 |

Гидрологические и гидрохимические показатели водного объекта

Таблица 2

| № п/п | Исходные данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование водного объекта | Река Г |
| 1.1 | Отношение расходов воды в реке и сточных вод Q/q | 200 |
| 1.2 | Средняя глубина воды в реке H, м | 3,8 |
| 1.3 | Средняя скорость течения V, м/с | 3,1 |
| 2 | Категория водопользования | Хоз-пит |
| 3 | Расстояние от выпуска стоков до расчетного створа: по прямой L/ по фарватеру L | 2550/2900 |
| 4 | Загрязняющие вещества, содержащиеся в воде водного объекта |  |
| 4.1 | - взвешенные вещества | 0.08 |
| 4.2 | - (БПК) | 0.90 |
| 4.3 | - минерализация, в т.ч. | 90 |
| 4.3.1 | - хлориды | 95 |
| 4.3.2 | - сульфаты | 290 |
| 4.4 | - нефтепродукты | 0.06 |
| 4.5 | -фенолы | 0.00020 |
| 4.6 | СПАВ: - алкилсульфаты - алкилсульфанаты | 0.10 0,3 |
| 4.8 | - Хром 3-х вал | 0,045 |
| 4.8 | - Хром 6-ти вал | 0.03 |
| 4.9 | - Никель | 0.023 |
| 4.10 | - Медь | 0,7 |
| 4.11 | - Цинк | 0,033 |
| 4.12 | - Железо (включая хлорное железо по Fe) | 0.05 |
| 4.13 | - Свинец | 0.03 |
| 4.14 | - Ртуть | 0,00015 |
| 4.15 | - Нитриты | 2,1 |
| 4.16 | - Нитраты | 37,1 |
|  | Характеристика свойств водного объекта: |  |
| 5 | - Запахи, привкусы, баллы | 1 |
| 6 | - Плавающие примеси (вещества) | Отсутствуют |
| 7 | - Окраска | Не обнаруж. |
| 8 | -Температура, ºС | 6 |
| 9 | -Коли-индекс: |  |
|  | -возбудители заболеваний |  |
| 10 | - Показатели рН | 5 |
| 9 | - Растворенный кислород, мг/л | 12 |

Значения ПДК и лимитирующий показатель вредности по каждому

из загрязняющих веществ

Таблица 3

| № п/п | Наименование ЗВ | ЛПВ | ПДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - взвешенные вещества | органолептический | 0.25 |
| 2 | - (БПК) | общесанитарный | 3 |
| 3 | - минерализация, в т.ч. | с.-т. | 1000 |
| 4 | - хлориды | органолептический | 350 |
| 5 | - сульфаты | орг. привк | 500 |
| 6 | - нефтепродукты | орг. плен. | 0.1 |
| 7 | -фенолы | орг. запах | 0.001 |
| 8 8.1 8.2 | СПАВ: - алкилсульфаты - алкилсульфонаты | орг.пена | 0.5 0.5 |
| 9 | - медь | с.-т. | 1 |
| 10 | - Никель | с.-т. | 0.1 |
| 11 | -Железо (включая хлорное железо по Fe) | орг.цв | 0.3 |
| 12 | - Свинец | с.-т. | 0.3 |
| 13 | - Нитраты | с.-т | 45 |
| 14 | - цинк | общесанитарный | 1 |
| 15 | - Ртуть | с.-т. | 0,0005 |
| 16 | -Температура, ºС (∆t) | органолептический | +3 |
| 17 | - Растворенный кислород, мг/л | общесанитарный | 4 |

4.РАСЧЕТ ПДС

В случае сброса сточных вод вне черты населенного пункта, расчет ПДС производится с учетом степени возможного разбавления сточных вод водой водного объекта и качества воды выше места сброса сточных вод, а также с учетом процессов естественного самоочищения вод от поступающих в них веществ, если процесс самоочищения ярко выражен и его закономерности достаточно изучены.

Для любой категории водопользования расчет ПДС ведется с учетом:

- общих требований к составу и свойствам воды водных объектов;

- ПДК вредных веществ в воде водных объектов ;

Расчет ПДС производится по максимальным средне часовым расходам сточных вод (в м³/час) фактического периода сброса сточных вод. Концентрация веществ принимается в мг/л, а ПДС рассчитывается в г/час.

ПДС с учетом требований к составу воды в водных объектах определяется как произведение расхода сточных вод q(м³/час) на концентрацию веществ С (г/м³) в сочных водах согласно формуле:

ПДС = qС  (г/час)

Величина С определяется по формуле:

С = (γQ/q)(ПДК - С) + ПДК  (мг/л)

где С - предельная концентрация ЗВ в сточных водах, не приводящая при их сбросе в водные объекты к превышению фактической концентрации ЗВ в воде водного объекта в контрольном створе предельно-допустимой концентрации этого ЗВ.

γ– коэффициент обеспеченности смешения для проточных водотоков.

Q,q – соответственно расходы воды в водном объекте и сточных вод.

ПДК – предельно-допустимая концентрация ЗВ с учетом категории водопользования объекта (мг/л) (табл.3).

С - фоновая концентрация ЗВ в водном объекте в зоне расположения сброса сточных вод (мг/л) (табл.2).

Величина коэффициента смешения для проточных водоемов определяется по методу Фролова-Родзиллера:

где

L – расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до расчетного контрольного створа или створа ближайшего пункта водопользования при условии его расположения в контрольном створе.

а – коэффициент, учитывающий гидравлические условия смешения, который в свою очередь определяется по формуле:

- коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод в водоем. При выпуске у берега он равен 1.

- коэффициент извилистости реки, который равен отношению расстояния по фарватеру от места выпуска сточных вод до створа ближайшего пункта водопользования (L) к расстоянию до этого же пункта по прямой (L), т.е.

=  L/ L

E – коэффициент турбулентной диффузии, который для равнинных рек определяется по формуле:

E = (VH)/200

где  V - средняя скорость течения на участке между выпуском сточных вод и створом пункта водопользования;

H - средняя глубина водоема на том же участке.

E = (V*H)/200 = (3,8*3,1)/200 = 0,0589

=  L/ L = 2900/2550 = 1.14

_

=1,.5*1.14* ³√(0.0589/1,85)=0.542

=e=0,0004

= (1-0.0004)/(1+200*0.0004)=0.925

С(минерализация) = (0.925*200)*(1000 - 90) +1000 = 169350

С(хлориды) = (0.925*200)*(350 - 95) + 350 = 47525

С(сульфаты)= (0.925*200)*(500 – 290) +500 = 39350

С(нефтепродукты) = (0.925*200)*(0.1 – 0.06) +0.1 =7,5

С(фенолы) = (00.925*200)*(0,001 – 0.00020) +0.001 =0.149

С(алкилсульфаты) = (0.925*200)*(0.5 – 0.1) +0.5 = 74.5

С(алкилсульфонаты) = (0.925*200)*(0.5 – 0.3) +0.5 = 37.5

С(никель) = (0.925*200)*(0.1 – 0.023) +0.1 = 14.345

С(медь) = (0.925*200)*(1 – 0.7) +1 = 56.5

С(цинк) = (0.925*200)*(1 – 0,033) +1 = 179.895

С(железо) = (00.925*200)*(0.3 – 0.05) +0.3 = 46.55

С(свинец) = (0.925*200)*(0.3 – 0.03) +0.3 = 50.25

С(ртуть) = (0.925*200)*(0,0005 – 0.00015) +0,0005 = 0.06525

С(нитраты) = (0.925*200)*(45 – 37,1) +45 = 1506.5

Загрязнение водоема может неблагоприятно сказаться :

−в нарушении общего санитарного режима водоема;

−в изменении органолептических свойств воды;

−в санитарно-токсикологическом отношении (опасности для здоровья населения).

По общесанитарному показателю вредности:

а) по БПК - с учетом биохимического процесса самоочищения вод от органических веществ сточных вод и органических веществ уже имеющихся в водоеме выше места выпуска сточных вод. Расчеты производятся по формуле:

где С - концентрация органических веществ (в БПК), которая должна быть достигнута в процессе очистки сточных вод перед сбросом в водоем (мг/л)

С - фоновая концентрация органических веществ (в БПК) в воде водоема до места выпуска сточных вод (мг/л) (табл.2)

С=ПДК – предельно-допустимая концентрация органических веществ (в БПК) в створе ближайшего пункта водопользования (мг/л) (табл.3)

С` - константа потребления кислорода органическими веществами сточных вод и вод водоема

С`=0.1

t – время продвижения воды водоема вместе с разбавленными в ней сточными водами от места выпуска сточных вод до пункта водопользования (в сутках)

t = L/V

t = 2900/3,1/86400 = 0.0108 сут.

Сст== (0.925*200)/(10^(-0.00108))*[3.0-0.9*10^(-0.00108)]+

+(3/10^(-0.00108))= 185.46*2.102+3.007=392.84392

б) по растворенному кислороду – проверка производится по приближенной формуле, учитывающей наиболее быстрое потребление кислорода органическими веществами в течение первых двух суток (в расчете на БПК):

где  О - концентрация растворенного кислорода в речной воде до выпуска сточных вод (табл.2)

0.4 – доля БПК за двухсуточный период

С - концентрация органических веществ (в БПК) воды водоема до места спуска сточных вод (табл.2)

4 – минимальная концентрация в мг/л растворенного кислорода, которая должна быть обеспечена в водоеме.

С = 2.5*(0.925*200)*(12 - 0.4*0.9 – 4) – 10 =3523.5

По органолептическому показателю вредности:

а) по взвешенным веществам – санитарные требования ограничивают лишь степень увеличения содержания взвешенных веществ в воде водоемов. Поэтому расчетная формула принимает вид:

С - допустимое по нормативам увеличение содержания взвешенных веществ (табл.3)

С = (0,925*200 +1)*0.25 +0.08= 46.58

б) по температуре воды водоема – расчет производится с учетом санитарных требований, ограничения степени повышения летней температуры вода за счет поступающих в водоем сточных вод. Этому условию соответствует расчет по следующей формуле:

где t - максимальная температура воды водоема до выпуска сточных вод в летнее время (табл.2)

t - допустимое по правилам повышение температуры воды водоема (табл.3)

t - температура сточных вод, при которой будет соблюдено санитарное требование относительно температуры воды в створе первого пункта водопользования

t=(0.925*200-1)*3+6 =558ºС

Результаты расчетов для сопоставления заносим в таблицу.

Сопоставление фактических и расчетных показателей сточных вод

предприятия

Таблица 4

| Показатели загрязнения сточных вод | Свойства сточных вод объекта , С, мг/л | Расчетные показатели состава сточных вод, С, мг/л | Рекомендации и выводы по расчету ПДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общесанитарные |  |  |  |
| а) по БПК | 63 | 392.84392 | В норме |
| б) по растворенному кислороду | 6 | 3523.5 | В норме |
| в) Цинк | 2 | 179,895 |  |
| 2. Органолептические |  |  |  |
| а) по взвешенным веществам | 80 | 46.58 | Требуется доочистка |
| б) по температуре, ºС | 65 | 558 | В норме |
| в) хлориды | 95 | 47525 | В норме |
| г) сульфаты | 490 | 39350 | В норме |
| д) нефтепродукты | 18 | 7,5 | Требуется доочистка |
| ) фенолы | 2 | 0,149 | Требуется доочистка |
| ) алкилсульфаты | 10 | 74,5 | В норме |
| ) алкилсульфонаты | 3 | 37,5 | В норме |
| ) железо | 5 | 46,55 | В норме |
| ) медь | 1 | 56,5 | В норме |
| 3. Санитарно-токсикологические |  |  |  |
| а) минерализация | 900 | 169350 | В норме |
| б) ртуть | 0.03 | 0,06525 | В норме |
| в) свинец | 3 | 50,25 | В норме |
| г) никель | 0.23 | 14,345 | В норме |
| д) нитраты | 37 | 1506,5 | В норме |

Производим расчет ПДС по каждому загрязняющему веществу по формуле:

ПДС = qС  (г/час)

где  q -фактический расход стоков (м/час)

q=1.85

С - концентрация ЗВ в сточных водах (мг/л), принимается меньшее значение из колонок 2 и 3 таблицы 4.

ПДС (по  БПК)  = 1.85*63=116.55

ПДС (по раств. кислороду) = 1.85*6=11.1

ПДС (цинк) = 1.85*2=3.7

ПДС (по взв. в-вам) = 1.85*46,58=86.173

ПДС (по температуре) = 1.85*65=120.25

ПДС (хлориды) = 1.85*95=175.75

ПДС (сульфаты) = 1.85*490=906.5

ПДС (нефтепродукты) = 1.85*7,5=13.875

ПДС (фенолы)= 1.85*0.149=0.27565

ПДС (алкилсульфаты) = 1.85*10=18.5

ПДС (алкилсульфонаты) = 1.85*3=5.55

ПДС (железо) = 1.85*5=9.25

ПДС (медь) = 1.85*1=1,85

ПДС (минерализация) = 1.85*900=1665

ПДС (ртуть)= 1.85*0.03=0.0555

ПДС (свинец)= 1.85*3=5.55

ПДС (никель) = 1.85*0.23=0.4255

ПДС (нитраты) = 1.85*37=68.45

Для ЗВ, содержащихся в сточных водах водного объекта, в который они сбрасываются, устанавливаются следующие, так называемые  группы лимитирующих показателей (признаков) вредности (ЛПВ).

Для сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевых целей, выделены следующие ЛПВ:

- санитарно-токсикологический.

- общесанитарный,

- органолептический.

Для всех нормированных веществ при хозяйственно-питьевом водопользовании в случае поступления в водные объекты нескольких веществ с одинаковыми лимитирующими признаками вредности и с учетом примесей, поступающих в водный объект от вышерасположенных источников, сумма отношений концентраций каждого из веществ в контрольном створе к соответствующим ПДК не должна превышать единицы.

где  С - концентрация отдельных веществ в контрольном створе, нормируемых по одинаковому ЛПВ

ПДК - предельно-допустимые концентрации суммируемых веществ соответственно.

При сбросе сточных вод  в водный объект хозяйственно-питьевого водопользования суммируются показатели только тех веществ с одинаковыми ЛПВ, которые отнесены к 1 и 2 классам опасности.

Концентрация отдельных веществ в контрольном створе, в свою очередь, определяется по формуле:

мг/л

где  С - фактическая концентрация каждого ЗВ, поступающего в водный объект со сточными водами (табл.1)

С - фоновая концентрация ЗВ в водном объекте в зоне расположения сброса сточных вод (табл.2)

С(по.взв.в-вам)=(1.85*80+0.925*370*0.08)/(0.925*370+1,85)= 0.5096

С(по БПК)=(1.85*63+0.925*370*0.9)/(0.925*370+1,85)= 1.233

С(минерализация)= (1.85*900+0.925*370*90)/ 344.1=94.354

С(хлориды) (1.85*95+0.925*370*95)/ 344.1=95

С(сульфаты)=(1.85*490+0.925*370*290)/ 344.1=291.075

С(нефтепродукты) (1.85*18+0.925*370*0.06)/ 344.1=0.156

С(алкилсульфаты)= (1.85*10+0.925*370*0.1)/ 344.1=0.153

С(алкилсульфонаты) =(1.85*3+0.925*370*0.3)/ 344.1=0.314

С(фенолы)=(1.85*2+0.925*370*0.00020)/344.1=0.0109

С(никель)=(1.85*0.23+0.925*370*0.023)/344.1=0.024

С(медь) =(1.85*1+0.925*370*0.7)/344.1=0.701

С(цинк) =(1.85*2+0.925*370*0.033)/344.1=0.043

С(железо) =(1.85*5+0.925*370*0.05)/344.1=0.076

С(свинец)=(1.85*3+0.925*370*0.03)/344.1=0.045

С(ртуть) =(1.85*0,03+0.925*370*0.00015)/344.1=0.00031

С(нитраты) =(1.85*37+0.925*370*37.1)/344.1=37.099

С(температура) =(1.85*65+0.925*370*6)/344.1=6.317

С(раствор.кислород) =(1.85*6+0.925*370*12)/344.1=11.967

Санитарно-токсикологический:

-минерализация

-свинец (2 класс опасности)

- никель (3 класс опасности)

- нитраты (2 класс опасности)

- ртуть (1 класс опасности)

=94.354/1000+0.045/0.3+0.024/0.1+37.099/45+

+0.00031/0.0005= 1.928

Органолептический:

- взвешенные вещества

- температура

=0.5096/0.25 +6.317/3 = 4.144

а)органическая пена

-алкилсульфаты (4 класс опасности)

-алкилсульфонаты (4 класс опасности)

= 0.153/0.5+0.314/0.5= 0.934

б)органические

-хлориды (4 класс опасности)

= 95/350 = 0.271

в)органическая пленка

-нефтепродукты (4 класс опасности)

=0.156/0.1=1.56

г)органический привкус

-сульфаты (4 класс опасности)

-Медь(3 класс опасности)

= 291.075/500+0.701/1 = 1.283

д) органический запах

-фенолы (4 класс опасности)

= 0.0109/0.0.001 =10.9

е)органический цвет

-железо(включая хлорное железо по Fe) (2 класс опасности)

=0.076/0.3=0.253

Общесанитарный

- БПК

- растворенный кислород

- цинк (3 класс опасности)

=1.233/3 + 11.967/4+0.043/1 = 3.44575

В большинстве случаев по группам ЛПВ наблюдается превышение нормы. Следовательно, необходима доочистка.

Лист 1     Всего листов __2___

УТВЕРЖДАЮ________________________________________________

(должностное лицо органов по регулированию использования охраны вод)

м.п.

«______»____________________2005г. _________________

(подпись)

м.п.

«______»_____________________2005г._________________

(подпись)

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЙ СБРОС ВЕЩЕСТВ (ПДС), ПОСТУПАЮЩИХ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ

1.___________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего ПДС)

- ПДС утвержден «____»_______________ 2005г. на срок до

«____»_______________2005г.

Реквизиты водопользователя:

- Наименование____ПОПС___________________________

- Главное управление, объединение____________________

- Министерство, ведомство____ОАО РЖД______________________________

- Республика, область, район____Московская область_____________________

- Почтовый адрес водопользователя, фамилия, имя, отчество и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность:_156900_Московская обл., г.Серпухов, ул. Ворошилова, д.144

- ПДС утвержден и согласован для  одного выпуска сточных вод

(схема выпусков прилагается)___________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект ПДС

Лист 2

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЙ СБРОС ВЕЩЕСТВ (ПДС), ПОСТУПАЮЩИХ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ПО ВЫПУСКАМ

- Предприятия, организация, учреждения____ПОПС___________________________

- Выпуск_________________________   Категория сточных вод_____Пром. стоки_____

(согласно прилагаемой схеме)

- Наименование водного объекта, принимающего сточные воды ______Река Г________

- Категория водопользования_____Хоз-Пит.____________________________

- Фактический расход сточных вод ____3.0______м/час__________________________

- Утвержденный расход сточных вод для установления ПДС   _____3.0________     м/час

- Утвержденный предельно-допустимый сброс и состав сточных вод (сброс любых веществ, не указанных ниже, запрещен)

Таблица 5

| № п/п | Показатели состава сточных вод | Фактическая концентрация мг/л | Фактичес-кий сброс, г/час | Допустимая концентра-ция ,мг/л | Утвержден-ный предельно-допустимый сброс, г/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Взвешенные вещества | 80 | 240 | 18.518 | 55.554 |
| 2. | Минеральный состав, всего | 900 | 2700 | 67202.5 | 2700 |
| 2.1. | в т.ч.: хлориды | 95 | 285 | 25121 | 285 |
| 2.2. | сульфаты | 490 | 1470 | 33164.75 | 1470 |
| 3. | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | 63 | 189 | 176.268 | 189 |
| 4. | Вещества, включаемые в группы с одинаковыми лимитирующими признаками вредности |  |  |  |  |
| 4.1. | Общесанитарная группа |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Растворенный кислород | 6 | 18 | 80.678 | 18 |
| 4.2 | Санитарно-токсикологическая группа |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Хром 6-ти вал. | 0.3 | 0.9 | 1.505 | 0.9 |
| 4.2.2 | Никель | 0.23 | 0.69 | 7.308 | 0.69 |
| 4.2.3 | Свинец | 3 | 11.1 | 7.196 | 11.1 |
| 4.2.4 | Нитриты | 3 | 9 | 241.193 | 9 |
| 4.2.5 | Нитраты | 37 | 111 | 3049.575 | 111 |
| 4.3. | Органолептическая группа |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Температура, ºС | 65 | 195 | 65.75 | 195 |
| 4.3.2 | Нефтепродукты | 18 | 54 | 6.066 | 18.198 |
| 4.3.3 | Алкилсульфаты | 10 | 30 | 29.6 | 30 |
| 4.3.4 | Фенол | 2 | 6 | 0.05 | 0.15 |
| 4.3.5 | Железо | 5 | 15 | 20.306 | 15 |

Утверждаемые свойства сточных вод:

а) плавающие примеси (вещества)_____отсутствуют___________________________________

б) запахи, привкусы_____1 балл____________________________________________________

в) окраска_____не обнаружена_____________________________________________________

г) температура ºС______6_________________________________________________________

д) реакция (рН)______-____________________________________________________________

е) коли-индекс_____не обнаружен__________________________________________________

ж) растворенный кислород______6__________________________________________________

Подпись должностного лица, ответственного за водопользование

«_______» ________________________2005г._______________

(подпись)

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

При расчете предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами, выяснилось, что по некоторым загрязняющим веществам (взвешенные в-ва, фенолы, нефтепродукты) идет значительное превышение норм, что является недопустимым, т.к. категория водопользования – хозяйственно – питьевая.

В связи с этим рекомендуется дополнительная доочистка сточных вод или усовершенствование технологического процесса.

Для удаления взвешенных частиц используют гидромеханические способы очистки, а также фильтрование. Выбор метода зависит от размера частиц примесей, их свойств, концентрации, расхода сточных вод и необходимой степени очистки.

Мелкодисперсные и растворённые примеси удаляют физико-химическими и химическими методами.

Озонирование позволяет очищать сточные воды от фенолов, ПАВ и др. веществ.

После механической и физико-химической очистки сточные воды, содержащие растворённые загрязнения (например, фенол), направляют на биологическую очистку, сущность которой заключается в окислении органических загрязнений микроорганизмами.

Используемая литература:

1) Методические указания: Демьяненко А.Ф., Иванова И.К. «Расчет предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами». М.:тип. МИИТа. 2001г.